## Slide 1
NXP MPC5606B
Arduino Uno × 2
Raspberry Pi 5
YOLO + PyQt5 HMI
최종 발표 | 2026.04.30
1/10 스케일 RC카 기반
ACC 시스템 구현
AUTOSAR Classic + Arduino + Raspberry Pi 5
ISO 26262 / Automotive SPICE 4.0 적용
팀원 1 • 팀원 2 • 팀원 3 • 팀원 4 • 팀원 5

## Slide 2
목 차
Contents
01
프로젝트 동기 & 목표
02
시스템 구성 & 아키텍처
03
AUTOSAR ECU 설계
04
상태머신 (FSM) 설계
05
센서 퓨전 & HMI (RPi)
06
모터 노드 (Arduino)
07
개발 표준 (ASPICE / ISO 26262)
08
팀원별 역할 & 기여
09
실패 사례 & 교훈
10
기술적 성장 & 결론

## Slide 3
01
프로젝트 동기 & 배경
Motivation
왜 ACC를 선택했나?
자동차 SW 개발 프로세스를 실제 산업 수준으로 체험하기 위해
AUTOSAR, ISO 26262, ASPICE를 단일 프로젝트에 통합 적용
제어(PID) · 통신(CAN) · 임베디드 · AI(YOLO)를 동시에 다루는 복합 도전
1/10 스케일 RC카로 실차 원리를 안전하게 구현 가능
적용 표준 & 도구
ASPICE 4.0
SYS/SWE/SUP 전 프로세스 적용
ISO 26262:2018
ASIL A-D, HARA, FSC, MC/DC
AUTOSAR Classic
RTE, SWC, DBC, E2E 보호
StrictDoc
79개 요구사항 양방향 추적성

## Slide 4
01
프로젝트 목표
Goals
1
전방 차량 감지
LiDAR + YOLO Fusion으로
거리 및 차량 유무 측정
2
자동 거리 제어
THW 기반 안전거리 유지
SHORT/MED/LONG 3단계
3
상태머신 관리
OFF→STANDBY→CRUISING/
FOLLOWING→FAULT 전환
4
운전자 오버라이드
브레이크/가속 입력 시
즉시 STANDBY (ASIL-B)
5
Fail-Safe
Fault 시 모터 출력→0
30ms 타임아웃 자동 정지
6
풀 V모델 추적성
STK→SYS→SWR/SAF→
코드→테스트 완전 추적

## Slide 5
02
시스템 구성 & 아키텍처
3-Node CAN Network
Raspberry Pi 5
센서 퓨전 / HMI
YOLO 차량 감지
LiDAR 거리 측정
PyQt5 HMI GUI
CAN 브릿지 (500kbps)
NXP MPC5606B
메인 ECU (AUTOSAR Classic)
AccStateMachine (FSM)
DistanceControl (PID)
MotorControl (PI)
Diagnostics / HmiManager
Arduino Uno × 2
모터 노드 (Front / Rear)
4채널 PWM 모터 구동
엔코더 속도 피드백
CAN 수신/송신 처리
30ms 타임아웃 안전정지
◄──CAN──►
◄──CAN──►
CAN 메시지: 0x110 SENSOR_FUSION (20ms) │ 0x210 MTR_CMD (10ms, ASIL-B) │ 0x310 MTR_SPD_FB (10ms) │ 0x510 ACC_CTRL (50ms) │ 0x480 ECU_HB (10ms)

## Slide 6
03
AUTOSAR Classic ECU — SWC 설계
5 Software Components
AccStateMachine
10ms | ASIL-B
5개 리프 상태 (OFF/STANDBY/CRUISING/FOLLOWING/FAULT)
계층형 슈퍼스테이트로 안전 전환 우선순위 자동 보장
DistanceControl
20ms | ASIL-B
외부 PID 루프 — THW × EgoSpeed → 목표 거리 계산
CRUISING: 정속, FOLLOWING: 거리 PID, 안티와인드업
MotorControl
10ms | ASIL-B
내부 PI 루프 — 4바퀴 PWM 생성 (FF + Kp·err + Ki·∫)
출력 클램핑, STANDBY 수동 패스스루 (SWR033)
Diagnostics
10ms | ASIL-B
센서/모터 하트비트 동결 감지 → Fault 플래그 생성
ECU 하트비트 송신 10ms 주기 (SAF018)
HmiManager
50ms | QM
4버튼 엣지 감지 (ON/OFF / SET / RES / PAUSE)
브레이크/가속 레벨 트리거 패스스루
Task 스케줄: Task_10ms (AccFsm→MotorCtl→Diag) │ Task_20ms (DistCtl) │ Task_50ms (HmiMgr)

## Slide 7
04
상태머신 (FSM) 설계
AccStateMachine — Stateflow
OFF
STANDBY
CRUISING
FOLLOWING
FAULT
ON 버튼
OFF 버튼
SET + 미감지
SET + 감지
차량 감지 / 소실
Fault 발생
설계 핵심
계층형 슈퍼스테이트로 전환 우선순위 자동 보장
외부 전환이 내부 전환보다 항상 먼저 평가
브레이크 → 즉시 STANDBY (ASIL-B 요구)
FAULT는 어느 상태에서도 최우선 전환
OFF 진입 시 항상 FAULT 초기화

## Slide 8
05
센서 퓨전 & HMI (Raspberry Pi 5)
acc_fusion / acc_hmi
기술 스택
Python 3.14+ (uv)
패키지 관리 + 가상환경
Ultralytics YOLO
전방 차량 실시간 감지
OpenCV
이미지 전처리 / 분석
PyQt5
HMI GUI (시뮬레이션 내장)
python-can + cantools
DBC 기반 CAN 파싱
모듈 구성
acc_fusion/
YOLO + LiDAR 센서 퓨전
거리·차량 감지 → CAN 전송
acc_hmi/
PyQt5 GUI
스탠드얼론 시뮬레이션 모드 내장
acc_can/
DBC 기반 CAN 브릿지
하드웨어 없을 때 자동 폴백
interfaces/
노드 간 공유 데이터클래스
(Sensor / HMI / CAN 공통 타입)

## Slide 9
06
모터 노드 설계 (Arduino × 2)
acc_motor_node
Arduino #1
CAN 노드 (Gateway)
MCP2515 CAN 쉴드 장착
CAN ↔ I2C 게이트웨이 역할
0x210 MTR_CMD 수신 (10ms)
0x310 MTR_SPD_FB 송신 (10ms)
0x320 MTR_HEARTBEAT 송신
Arduino #2
모터 노드 (Actuator)
모터 쉴드 × 2 스택 (4채널)
PWM 핀 5/6/9 — 핀 여유 없음
엔코더 인터럽트 INT1 (핀 3)
4채널 독립 속도 피드백 송신
30ms 타임아웃 → 전체 모터 정지
⚠ ASIL-B: 30ms 명령 타임아웃 시 즉시 전체 모터 정지

## Slide 10
07
개발 표준 준수
ASPICE 4.0 + ISO 26262:2018
Automotive SPICE 4.0
Full
SYS.1~5
이해관계자 요구→시스템 아키텍처→검증
Full
SWE.1~6
SW 요구→설계→구현→단위/통합 테스트
Partial
HW.1~4
하드웨어 요구사항 (경량 적용)
Full
SUP.1/8~10
QA / CM / 문제관리 / 변경관리
ISO 26262:2018
Part 3
HARA / Safety Goals / FSC
Full
Part 4
TSR + HSI (시스템↔HW 인터페이스)
Partial
Part 5
HW 안전 (HSI 문서로 대체)
Excluded
Part 6
MISRA-C / MC/DC / Fault Injection
Full
Part 8
Safety Impact Analysis (변경 연동)
Full
ASIL 배분: H-01 비의도 가속 → ASIL C │ H-02 제동 실패 → ASIL D │ H-03 비의도 감속 → ASIL B

## Slide 11
08
팀원별 역할 & 기여
Team Contribution
팀원 1
AUTOSAR ECU
AccStateMachine Stateflow 구현
DistanceControl PID 루프 설계
MATLAB 스크립트 자동화 파이프라인
AUTOSAR 인터페이스 및 DBC 설계
팀원 2
모터 / CAN
Arduino 모터 노드 펌웨어 개발
MCP2515 CAN 드라이버 구현
CAN ID & DBC 통합 관리
I2C 게이트웨이 프로토콜 설계
팀원 3
RPi / AI 융합
YOLO 차량 감지 통합
LiDAR 거리 측정 모듈 구현
PyQt5 HMI GUI 개발
CAN 브릿지 구현
팀원 4
요구사항 / 문서
StrictDoc 79개 요구사항 작성
ASPICE V-모델 추적성 구축
HARA & Safety Goal 작성
ISO 26262 FSC / TSR 문서화
팀원 5
PM / 통합
전체 일정 관리 및 스프린트 리뷰
시스템 통합 테스트 설계 및 수행
CAN 네트워크 통합 검증
발표 자료 및 데모 환경 준비

## Slide 12
09
실패 사례 & 교훈
Lessons Learned
실패
멀티-러너블 복잡도
문제: SWC당 2 러너블 구조가 MATLAB R2024b에서 과도하게 복잡
교훈
단일 러너블 + Stateflow 계층으로 단순화 → 동일 안전성 달성
실패
CAN ID 충돌
문제: ACC DBC와 mobilgene DBC 병합 시 0x300/0x310 메시지 충돌 발생
교훈
사전 네임스페이스 계획 필수. DBC가 유일한 진실 출처
실패
E2E CRC 미완성
문제: SAF010 요구 AUTOSAR E2E P01 CRC 구현이 기간 내 미완성
교훈
30ms 타임아웃 폴백으로 ASIL-B 보장. 계층적 방어 문서화
실패
MATLAB 버전 의존성
문제: R2022a 이하에서 autosar.api.create API 미지원으로 빌드 실패
교훈
.m 스크립트가 진실 출처. GUI 직접 편집 금지, 버전 고정 필수

## Slide 13
09
기술적 성장
Technical Growth
프로젝트 전 vs 후
이전
프로젝트 후
AUTOSAR 이론 학습
→
SWC/RTE/DBC 직접 구현
ISO 26262 개념 수준
→
HARA→FSC→ASIL 전체 수행
단순 CAN 이해
→
9개 메시지+E2E 설계 완성
단일 언어 경험
→
Python·C++·MATLAB 통합
프로젝트 핵심 지표
79
전체 요구사항
(STK+SYS+SWR+SAF+HWR)
5
AUTOSAR SWC
(ECU 소프트웨어 컴포넌트)
9
CAN 메시지
(500 kbit/s 버스)
4
하드웨어 플랫폼
(ECU+Arduino×2+RPi5)

## Slide 14
07
요구사항 추적성
Traceability — 79개 요구사항
STK
(24)
→
SYS
(37)
→
SWR+SAF+HWR
(59)
→
설계 & 코드
→
테스트 & 검증
→
Safety Case
요구사항 계층
수량
주요 내용
도구
STK — 이해관계자 요구
24
운전자 편의 / 규제 / 안전 목표
StrictDoc
SYS — 시스템 요구사항
37
기능 / 인터페이스 / 성능 / 안전
StrictDoc
SWR — SW 요구사항
30
SWC 동작 / 상태전환 / 제어 로직
StrictDoc
SAF — 안전 요구사항
17
ASIL 배분 / 타임아웃 / E2E / HB
StrictDoc
HWR — HW 요구사항
12
핀맵 / 전원 / CAN 종단 / 타이밍
StrictDoc

## Slide 15
10
결론 & 향후 과제
✅ 달성 성과
3-노드 CAN 네트워크 완전 설계 (9개 메시지)
AUTOSAR Classic SWC 5개 구현 (MBD)
계층형 FSM + 2중 PID 제어 루프 완성
79개 요구사항 ASPICE 양방향 추적성
ISO 26262 HARA / FSC / ASIL 배분 수행
RPi YOLO + LiDAR 센서 퓨전 데모 구현
🚀 향후 과제
E2E P01 CRC 완전 구현 (SAF010 완결)
실차 하드웨어 통합 테스트 수행
멀티-러너블 PoC 재시도 (R2024b)
CI/CD 파이프라인 — 모델 자동 빌드
SIL / HIL 테스트 환경 구축
감사합니다 | SeSAC ACC 팀 | 2026.04.30