## Slide 1
+
✕
SeSAC · ACC
새싹 임베디드 기반 SW 프로젝트
Adaptive Cruise Control (ACC)
1/10 RC카 기반 ACC 시스템 — 중간 발표
SeSAC ACC Team
Park JongBeum · Kim Yurim · BAE Jungwoo · dahee · Wis3754
2026.04 · 중간 발표 v1.0

## Slide 2
SeSAC · ACC
1
01
프로젝트 개요
주제 정의 · 적용 표준 · 시스템 핵심 메트릭
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
5인 팀 · git log 기반 실제 기여 매트릭스
03
프로젝트 수행 절차 및 방법
ASPICE V-모델 + ISO 26262 안전 체인 · 4주 일정
04
프로젝트 수행 경과
아키텍처 · CAN/DBC · AUTOSAR · 노드별 구현
05
자체 평가 의견
잘된 점 · 어려웠던 점 · 향후 과제
Contents
목 차

## Slide 3
SeSAC · ACC
1. 프로젝트 개요
2
주요 내용
프로젝트
주제
1/10 스케일 RC카 기반
ACC 시스템 — 양산 V-모델
한 사이클 학습
프로젝트
내용
전방차 인식 + 종방향
속도/거리 자동 제어
5-state FSM
활용 장비
재료
MPC5606B · Arduino x2
RPi 5 · LiDAR · Camera
L298N · MCP2515
적용
표준
ASPICE 4.0
ISO 26262:2018
AUTOSAR Classic 4.x
기대
효과
양산 자동차 SW 프로세스
경험 + 추적성 사슬
포트폴리오 자산
1
2
3
4
5
AEB · LKAS는 범위 외 — 종방향 ACC만. STK → SYS → SWR → AUTOSAR → CAN → 코드 → 테스트 추적 사슬을 끊김 없이 유지.

## Slide 4
SeSAC · ACC
1. 프로젝트 개요 — 적용 표준
3
ASPICE 4.0 + ISO 26262:2018 통합 적용
Automotive SPICE 4.0
"V-모델 체인 — 어떻게 만들었나"
SYS.1~5
시스템 요구 / 아키텍처 / 통합 / 자격
SWE.1~6
SW 요구 / 아키텍처 / 설계+구현 / 단위 / 통합 / 자격
HW.1~4
경량 적용 (HSI 위주)
SUP.1/8/9/10
QA · 형상 · 문제 · 변경 (전체 적용)
MAN.3 / VAL.1
프로젝트 관리 / 밸리데이션
ISO 26262:2018
"안전 논증 — 안전이 입증됐나"
Part 2
안전 관리 (경량 적용)
Part 3
컨셉 단계 — HARA · SafetyGoals · FSC
Part 4
TSR + HSI (HW 설계 제외)
Part 6
SW 개발 (전체 적용, ASPICE SWE와 통합)
Part 8/9
지원 / ASIL Decomposition
통합 운영: ASPICE와 ISO 26262가 동일 주제를 다루면 하나의 산출물로 통합 (SyRS = SYS.2 + Part 4 / SW Arch = SWE.2 + Part 6 + Part 9)

## Slide 5
SeSAC · ACC
1. 프로젝트 개요 — 핵심 메트릭
4
프로젝트를 한눈에
5
팀 규모 (명)
PM · SW · HW · QA
3+2
통신 노드
RPi · ECU · Arduino x2
9
CAN 메시지
DBC v3.3 · 10/20/50ms
6
AUTOSAR SWC
Cascaded · 14+ Runnable
31
SW 요구사항
SWR001 ~ SWR034
ASIL B
최상위 안전 등급
ISO 26262
200
총 commit
5 git repos
~4/30
마감
~ 2026.04.30
STK → SYS → SWR → AUTOSAR SWC → 코드 → 테스트 — 추적성 사슬이 끊기지 않는 양산 V-모델 한 사이클

## Slide 6
SeSAC · ACC
2. 프로젝트 팀 구성 및 역할
5
계획된 역할 (ASPICE + ISO 26262 독립성 원칙 I1)
역할 | 담당 | 주요 책임 (프로세스) | 주요 산출물
A · 시스템/PM | 시스템 엔지니어 / PM | SYS.1~5, MAN.3/5/6, HARA, Safety Goal, FSC, TSR, 일정 관리 | STK.sdoc, SyRS, P3-*, P4-TSR, MAN.3 계획서
B · SW | SW 엔지니어 | SWE.1~6, AUTOSAR/베어메탈 구현, 단위/통합/자격 테스트 | SwRS, SW Arch, SWC .slx, MBD, 테스트 보고서
C · HW | HW 엔지니어 | HW.1~4 (경량), HSI, 보드 브링업, 시스템 통합 지원 | HW BOM, P4-HSI, 핀맵, 통합 시나리오
D · QA/Safety | 품질 / 안전 엔지니어 | SUP.1/8/9/10, Safety Plan, Safety Case, Confirmation Review | P2-SafetyPlan, P2-SafetyCase, QA 감사 기록
독립성 규칙: D가 A·B·C의 안전 산출물에 대해 Confirmation Review 수행 (작성자 ≠ 리뷰어 원칙, ISO 26262 Part 2 독립성 레벨 I1)

## Slide 7
SeSAC · ACC
2. 팀 구성 및 역할 — git log 기반 실제 기여
6
5명 contributor · 200 commits · 5 git repositories
P
Park JongBeum
PM · ALL-ROUND
143
commits
전 리포 setup · ASPICE 95% · DBC v1~v3 · AUTOSAR Composition · CanComm · MotorControl · MBD 인프라 · RPi LiDAR/Camera/Fusion
K
Kim Yurim
RPi · HMI
25
commits
HMI dashboard 재구성 · DBC-driven CAN refactor (cantools) · MTR_SPD_FB RX · AUTOSAR HmiManager 내부 로직 · Diagnostics SWC
B
BAE-Jungwoo
FSM · STATEFLOW
8
commits
AccStateMachine SWC 전담 · Stateflow FSM 5-state · MVP 정합성 스윕 v0.3 → v0.5.3 · SYS001/029/033/034 갭 반영
d
dahee
ARDUINO · MCU
9
commits
Arduino 모터 노드 전담 · 시스템 구조 변경 (CAN/MOTOR 기준) · sibling 분리 · AUTOSAR HmiManager v0.3 단순화
W
Wis3754
PID · 초기 CAN
4
commits
AUTOSAR DistanceControl SWC (MBD PID) · CANDB 초기 메시지 구조 · RPi 초기 CAN interface
commit 수만으로 기여를 판단할 수 없는 좋은 예: Wis3754는 4 commits이지만 DistanceControl 핵심 자산을 던져 놓은 "씨앗" 역할

## Slide 8
SeSAC · ACC
2. 팀 구성 및 역할 — 영역별 commit 매트릭스
7
누가 어디에 깊이 관여했나 (5명 × 5리포 히트맵)
Park JongBeum
PM · 시스템
Kim Yurim
RPi · HMI
BAE-Jungwoo
FSM
dahee
Arduino
Wis3754
PID
ACC-docs
총 105
95
6
—
—
—
ACC-CANDB
총 10
8
—
—
—
1
ACC-autosar
총 42
24
4
8
1
1
ACC-Arduino
총 10
1
—
—
8
—
ACC-RPI
총 33
17
15
—
—
2
Park JongBeum이 양쪽 끝(요구사항 + Composition + DBC + RPi 골격)에 인프라를 깔고, 다른 4명이 그 위에서 SWC/노드 단위 ownership으로 깊게 책임진 구조

## Slide 9
SeSAC · ACC
3. 프로젝트 수행 절차 및 방법
8
V-모델 + 안전 논증 통합 체인
ASPICE V-모델 체인
"어떻게 만들었나"
STK (SYS.1)
SyRS (SYS.2)
Sys Arch (SYS.3)
SwRS (SWE.1)
SW Arch (SWE.2)
Design+Code (SWE.3)
VAL.1
Sys Test (SYS.5)
Integ Test (SYS.4)
SW Qual (SWE.6)
SW Integ (SWE.5)
Unit Test (SWE.4)
ISO 26262 안전 논증 체인
"안전이 어떻게 입증됐나"
HARA
위험 분석 (S/E/C → ASIL)
Safety Goal
최상위 안전 목표 + Safe State
FSC / FSR
Functional Safety Concept
TSR
Technical Safety Req.
SwRS (Safety)
ASIL 태깅된 SW 안전 요구
Safety Case
전체 안전 증거 종합 + 판정
두 체인은 SwRS 단계에서 합쳐짐 — 이후 설계/구현/테스트는 동일 산출물로 양쪽 표준 모두 만족

## Slide 10
SeSAC · ACC
3. 수행 절차 및 방법 — 4주 마일스톤
9
W1 (컨셉) → W2 (설계) → W3 (구현+단위) → W4 (자격+시연)
W1
킥오프 + 컨셉
STK 24건 도출
HARA · Safety Goal · FSC
프로젝트 / 안전 계획서
MAN.3 + P2-SafetyPlan
W2
설계 (Sys / SW)
SyRS 완성 + TSR
시스템 아키텍처 + HSI
SwRS + SW 아키텍처
AUTOSAR Dictionary 등록
W3
구현 + 단위/통합
5 SWC .slx 작성
PID 튜닝 + Stateflow
단위 테스트 (MC/DC)
노드별 SIL/HIL 통합
W4
자격 + 시연
시스템 통합/자격 테스트
Safety Case 작성
발표 자료 / 데모 영상
회고 + 향후 과제

## Slide 11
SeSAC · ACC
3. 수행 절차 및 방법 — 요구사항 계층 + 추적성
10
STK → SYS → SWR → AUTOSAR → 코드 → 테스트 (피라미드 + 양방향 RTM)
STK
이해관계자 요구사항
운전자/팀이 시스템에 무엇을 원하는가
24건
SYS
System Requirements (SyRS)
시스템 동작/인터페이스/성능으로 번역
30+건
SWR / HWR
SW · HW Requirements
노드/모듈 단위 동작 + ASIL 태깅
31건
Design
AUTOSAR SWC · Runnable · 코드
5 SWC + 13 Runnable + Stateflow + C
5/13
Test
단위 / 통합 / 자격
MC/DC + 폴트 주입 + 시나리오
12+
어느 ID에서 출발해도 위/아래로 이동할 수 있어야 함 (RTM = Requirement Traceability Matrix)

## Slide 12
SeSAC · ACC
4. 프로젝트 수행 경과 — 시스템 아키텍처
11
3노드 토폴로지 · CAN 500 kbps · 8 메시지
RPLiDAR + RPi Camera
DC Motor x4 (LF/RF/LR/RR) + Encoder
SENSOR
Raspberry Pi 5
· HMI GUI (PyQt5)
· Camera (YOLO)
· LiDAR Fusion
· CanInterface
· python-can
ECU1
NXP MPC5606B
· AUTOSAR Classic 4.x
· 6 SWC + 14+ Runnable
· Cascaded: DC 20ms + MC 10ms
· ASIL-B 파티션
· mobilgene + S32DS
MTR
Arduino UNO x2
· MCP2515 (CAN)
· L298N + DC Motor x4
· Encoder x4
· 30ms Safety Timer
· RX 0x210 / TX 0x310/0x320
CAN Bus @ 500 kbps
총 9 CAN 메시지 (DBC v3.3 · Project.dbc 통합) · ECU_HB ASIL-B 10ms (timeout 30ms) · E2E P01 (0x210 MTR_CMD)

## Slide 13
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — 전체 시스템 아키텍처 (실제 구성)
12
MPC5606B 기반 ACC · 직진 전용 · AEB 미포함 · 4륜 구동 (드라이버 ×2 + 모터 ×4)

## Slide 14
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — ACC 5-state FSM
13
AccStateMachine SWC · RE_FsmStep (10ms) · ASIL-B
OFF
시스템 OFF
STANDBY
대기
CRUISING
속도 유지
FOLLOWING
거리 추종
FAULT
고장 안전
BtnOnOff ∧ SD✓
(Set ∨ Res) ∧ ¬Veh
(Set ∨ Res) ∧ Veh
Brake/Accel/Pause
Brake/Accel/Pause
Veh ↔ ¬Veh (auto)
FAULT 동작 (SWR016): Motor=0 (능동 감속 없음) · HMI 경고 · DTC 기록 · 운전자가 ACC ON/OFF 버튼으로 OFF 전환해야 해제 (자동 복구 없음)

## Slide 15
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — CAN 메시지 카탈로그 (DBC v3.3 — 9개)
14
BU: SENSOR / ECU1 / MTR · 500 kbps · Project.dbc 통합 정본 (mobilgene 머지)
CAN ID | 이름 | 송신 → 수신 | DLC | 주기 | ASIL | 용도
0x110 | SENSOR_FUSION | SENSOR → ECU1 | 3 | 20 ms | QM | 전방차 감지 + 거리 (SYS015)
0x111 | SENSOR_HEARTBEAT | SENSOR → ECU1 | 2 | 20 ms | QM | RPi heartbeat (SYS025)
0x120 | VEH_CTRL ⚠ | SENSOR → ECU1 | 2 | 20 ms | B | 차량 직접 (브레이크 + 수동 액셀)
0x210 | MTR_CMD +E2E ⚠ | ECU1 → MTR | 6 | 10 ms | B | 4륜 PWM + RC + CRC8 (P01)
0x310 | MTR_SPD_FB ◎ | MTR → ECU1+SENSOR | 8 | 10 ms | QM | AVG → MC PI(SWR034) + HMI(SYS019)
0x320 | MTR_HEARTBEAT | MTR → ECU1 | 2 | 10 ms | QM | Motor heartbeat (SYS025)
0x480 | ECU_HEARTBEAT ⚠ | ECU1 → ALL | 2 | 10 ms | B | ASIL-B 승격 (SAF018, 30ms timeout)
0x510 | ACC_CTRL | SENSOR → ECU1 | 4 | 50 ms | QM | ACC 버튼 (SET/RES/+/-/level)
0x520 | ACC_STATUS | ECU1 → SENSOR | 4 | 50 ms | QM | HMI 표시 (state/spd/level)
v3.3 변경: SENSOR_ACC_CMD 분리 (VEH_CTRL+ACC_CTRL) · ECU_HB ASIL-B 승격 (500ms→10ms) · MTR_SPD_FB 멀티캐스트 · MTR_CMD에 E2E P01

## Slide 16
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — AUTOSAR 6 SWC Composition (v0.8)
15
MPC5606B · AUTOSAR Classic 4.x · v0.8 · Cascaded 제어 (DC 20ms outer + MC 10ms inner)
CAN RX/TX (mobilgene Data Mappings 35매핑) · BSW: Com → CanIf → Can Driver
CanCommunication
ASIL-B
Runnables
· RxSensor (20)
· RxMotor (10)
· RxAccCtrl (50)
· TxMotor (10)
· TxAccStatus (50)
· TimeoutMonitor (10)
AccStateMachine
ASIL-B
Runnables
· OverrideCheck (10ms · ↑)
· FsmStep (10ms)
· + Mode: MS_AccMode
DistanceControl
ASIL-B mix
Runnables
· TargetDistCalc (20ms)
· DistPid (20ms)
· outer loop
· 거리 → 목표속도
· → Simulink MBD
MotorControl ★
ASIL-B mix
Runnables
· SpeedPi (10ms)
· PwmShape (10ms)
· inner loop
· 목표속도 → PWM
· STANDBY 수동 PWM (SWR033)
Diagnostics
ASIL-B mix
Runnables
· FaultDetect (10ms)
· HbMonitor (10ms)
· HbTx (10ms 0x480)★
· ECU HB 송신 인계 (v0.8)
HmiManager
QM
Runnables
· HmiStep (50ms)
· → Btn pass-through
· → Edge detect
BSW Services: Dem · Dcm · WdgM · NvM · Com · CanIf · Can · BswM (mobilgene 생성)
v0.7→v0.8: MotorControl SWC 신설 (cascaded inner-loop) · Diag가 ECU HB 송신 인계 (SAF018 ASIL-B) · 13 SR Interface (8 bus + 5 intra-ECU)

## Slide 17
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — OS Task 스케줄링 (Cascaded — v0.8)
16
10ms inner (속도 PI + 안전) · 20ms outer (거리 + 센서) · 50ms HMI · 100ms 예약
OsTask | 우선순위 | 주기 | Runnable 실행 순서 (안전 보장) | 파티션
Task_10ms (inner+안전) | 최고 | 10 ms | OverrideCheck → FsmStep → RxMotor (0x310) → MotorControl.SpeedPi → TimeoutMonitor → FaultDetect → Diag.HbTx (0x480) → TxMotor (0x210) | ASIL-B
Task_20ms (outer+센서) | 상 | 20 ms | RxSensor (0x110/0x111/0x120) → DistanceControl.TargetDistCalc → DistPid → TxSensorHb | ASIL-B
Task_50ms | 중 | 50 ms | RxAccCtrl (0x510) → HmiStep → TxAccStatus (0x520) | QM
Task_100ms | 하 | 100 ms | (SWR017 DTC 철회 후 향후 확장 슬롯) | QM
Task_10ms 순서가 고정된 이유 — 가장 중요한 안전 결정
OverrideCheck → FsmStep이 SpeedPi보다 "먼저" 돌아야 한다. 그래야 브레이크를 밟은 순간 같은 10ms 틱에서 STANDBY 전이가 일어나고, 같은 틱의 MotorControl.SpeedPi가 MS_AccMode=STANDBY를 읽어 motor=0을 강제한다. v0.8부터 Diag.HbTx가 매 10ms 틱에 0x480 ECU_HEARTBEAT를 송신해 SAF018 ASIL-B를 만족.

## Slide 18
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — Arduino ASIL-B 안전 타이머
17
config.h: TIMEOUT_CMD_MS = 30 · ISO 26262 핵심 안전 메커니즘
// acc_motor_front.ino (rear 동일 위치)
if ((now - g_t_last_cmd) > TIMEOUT_CMD_MS) {
if (g_cmd_l != 0 || g_cmd_r != 0) {
g_cmd_l = g_cmd_r = 0;
motor_stop_all();
}
g_err_flags |= ERR_TIMEOUT;
}
// motor_driver.cpp
void motor_stop_all() {
analogWrite(L_EN, 0);
analogWrite(R_EN, 0);
digitalWrite(L_IN1, LOW);
digitalWrite(L_IN2, LOW); // 능동 브레이크
digitalWrite(R_IN1, LOW);
digitalWrite(R_IN2, LOW);
}
왜 절대 손대면 안 되는가
ECU/CAN 단절 시 Arduino가 "끊긴 줄 모르고" 마지막 명령을 무한 반복하면 위험
30 ms 안에 새 CMD 미수신 → 즉시 모터 출력 0 + ERR_TIMEOUT 플래그
모터 출력 0 = EN PWM 0 + 방향핀 LOW = 능동 브레이크 (자연감속 X)
ECU 측 0x210 주기 10ms 이므로 정상 시 3 cycle 미수신까지 허용
시스템의 마지막 안전망 — 절대로 "간단히" 제거하거나 늘리면 안 됨
v3.3: 모든 노드 공유 0x210(RX) / 0x310(TX MTR_SPD_FB) / 0x320(TX HB) · E2E P01 (RC + CRC8) 적용

## Slide 19
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — Raspberry Pi (HMI / CanInterface)
18
3개 모듈 + 3개 스레드 · 시뮬레이션 fallback 지원
모듈 구성
interfaces/
DTO dataclass — 모듈 간 데이터 계약
acc_can/
CanInterface — 3 thread (TX/RX/HB)
acc_hmi/
PyQt5 GUI — 가상 버튼 + 클러스터
acc_fusion/
Camera + LiDAR 융합 (개발 중)
main.py
전체 실행 — CanInterface + GUI 호스트
CanInterface 주요 API
can.start() # 3 thread launch
# python-can fallback
# Send (TX 20ms 주기)
can.send_button_input(ButtonInput(...))
can.send_pedal_input(PedalInput(...))
can.send_acc_setting(AccSetting(...))
can.send_fusion_data(FusionData(...))
# Receive (RX 폴링)
info = can.get_acc_info() # 0x520 ACC_STATUS
veh = can.get_vehicle_info() # 0x310 GET_SPD_AVG ◎
ecu = can.get_ecu_status() # 0x480 ECU_HEARTBEAT (10ms ASIL-B)
can.stop()

## Slide 20
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — 안전 메커니즘 매트릭스
19
다층 방어 (Defense in Depth) — 한 메커니즘이 실패해도 다른 메커니즘이 받쳐줌
메커니즘 | 구현 위치 | 검출 대상 | 응답 시간 | ASIL
브레이크 즉시 오버라이드 | AccStateMachine.RE_OverrideCheck (10ms 우선) | 운전자 브레이크 (VEH_CTRL 0x120) | ≤ 50 ms | B
LiDAR 타임아웃 | CanComm.RE_TimeoutMonitor | 0x110 SENSOR_FUSION 미수신 60ms | 60 ms | B
모터 피드백 타임아웃 | CanComm.RE_TimeoutMonitor | 0x310 MTR_SPD_FB 미수신 30ms | 30 ms | B
Arduino 30ms 안전 타이머 | Arduino .ino 메인 루프 | 0x210 MTR_CMD 미수신 → 모터 정지 | 30 ms | B
E2E P01 (CRC8 + RC) ★ | MotorControl + Arduino can_handler.cpp | 0x210 페이로드/순서 손상 | 프레임 단위 | B
ECU Heartbeat (10ms ASIL-B 승격) ★ | Diag.HbTx → 0x480 (v0.8 인계) | ECU 사망 → 30ms 타임아웃 → FAULT | 30 ms | B
Sensor/MTR Heartbeat 감시 | Diag.HbMonitor (CanComm RxHb) | 0x111/0x320 미수신 → ERR 플래그 | ~60 ms | QM
Watchdog Timer (WdgM) | ECU BSW | ASW 태스크 미회신 | WdgM 주기 | B
FAULT + Motor=0 (cascaded) | AccStateMachine + MotorControl.SpeedPi | MS_AccMode=FAULT → SpeedPi가 0 강제 | 10 ms 이내 | B
NvM 설정 보존/복원 | AccStateMachine ↔ NvM | 재기동 후 상태 손실 | 이벤트 기반 | QM

## Slide 21
SeSAC · ACC
4. 수행 경과 — 모듈별 진척도
20
as of 2026.04.24 — 중간 발표 시점
ACC-docs (요구/표준)
90%
STK 24건 완성. SyRS 작성 중. ASPICE 산출물 골격 완성. ISO 26262 가이드 docx 완료.
ACC-CANDB (DBC)
100%
8개 메시지 v3 확정. acc_db.dbc + E2E P01 + RC + CRC8.
ACC-autosar (ECU)
60%
5 SWC 중 AccStateMachine, Diagnostics, HmiManager 완료. DistCtl/CanComm 진행 중.
ACC-Arduino
80%
front/rear sibling 완성. 30ms 안전 타이머 검증. 엔코더 PPR 실측 보정 필요.
ACC-RPI (HMI/CAN/Fusion)
70%
CanInterface + HMI GUI 동작. Fusion(YOLO+LiDAR) 모듈 스켈레톤 단계.
통합 + 시스템 테스트
25%
단위 테스트 일부. SIL 시작 전. 통합 시나리오 12종 정의됨.
Safety Case + 자격 보고서
30%
HARA + Safety Goal + FSC 초안. TSR 작성 중. 최종 Safety Case는 W4.

## Slide 22
SeSAC · ACC
5. 자체 평가 의견 — Lessons Learned
21
잘된 결정 · 어려웠던 점 · 의외의 깨달음
잘된 결정
노드 분담을 일찍 확정 — RPi가 무거운 처리 다 가져감 → ECU는 제어만
DBC를 제일 먼저 작성 — 모든 노드의 "공용어"가 됨
ASPICE V-모델 그대로 따라가니 산출물이 자연스럽게 정렬됨
AUTOSAR Dictionary를 별도 .sldd로 분리 — SWC 5개가 동일 타입 참조
Arduino 30ms 안전 타이머를 첫 단계에 만든 것 — 통합 시 안심
어려웠던 점
AUTOSAR 학습 곡선 — Port/IF/Runnable/RTE 개념을 한꺼번에 익혀야 함
MATLAB R2024b API 자료 부족 — autosar.api.create 사용법 시행착오
MPC5606B FPU 부재 → float를 IRV에만 허용하도록 제한
5명/1개월 — Safety Case까지 양산 수준 만들기 어려움 (테일러링 해결)
HmiManager v0.2 → v0.3 단순화 과정에서 책임 범위 합의 필요
의외의 깨달음
안전 요구가 명시적이면 "단순화"의 가이드라인이 됨 (브레이크 즉시 통과)
Mermaid + Markdown만으로도 아키텍처 의사소통이 충분
추적성 ID(SWR###)가 진짜로 "왜?"에 답하는 가장 빠른 방법
ASPICE는 "무엇을 만들지" 가르치지 않는다 — "어떻게 증명할지"만
테스트 케이스를 요구사항과 함께 쓰는 게 결국 가장 안전한 길

## Slide 23
SeSAC · ACC
5. 자체 평가 의견 — 결과물 평가 + 향후 과제
22
중간 시점 자체 평가 + W4까지 남은 작업
프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가
7.0
/ 10점
요구사항 / 표준 산출물
DBC 정본화
AUTOSAR ECU 구현
노드별 통합
Safety Case
개선이 필요한 부분
Safety Case 본격 작성 시작 · DistanceControl PID 튜닝 자동화 · HIL 통합 시나리오 12종 자동 실행
W4까지 남은 작업 (Checklist)
□
DistanceControl PID 튜닝 + Test Harness 자동화
□
CanCommunication SWC .slx 완성 + ARXML export
□
mobilgene BSW 설정 + S32DS 빌드 + 플래싱
□
Arduino front/rear 실차 연결 + 30ms 실측
□
RPi Fusion 모듈 (YOLO + LiDAR) 1차 동작
□
통합 시나리오 12종 자동 실행 + 회귀 테스트
□
Safety Case 문서 (P2-SafetyCase.md) 작성
□
최종 발표 자료 + 데모 영상

## Slide 24
SeSAC · ACC
End of Document
Thank You
참여하신 여러분께 진심으로 감사드립니다.
STK → SYS → SWR → AUTOSAR → CAN → 코드 → 테스트 — 끊기지 않는 한 줄
SeSAC ACC Team · 2026.04